## Slide 1: 過渡現象

## Slide 2: パラメーターが安定するまで
電圧、電流が一定になるまでにどのような変化をするのかを調べよう！

## Slide 3: コンデンサの場合
コンデンサって電流を流すの？
以下の回路の場合、スイッチをオンにした場合、コンデンサ側に
電流が流れる（電荷が流れる）
直流の場合は充電されるまでの間電流が流れる
Chart: 過渡現象
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | 0 | 0.63212 | 0.86466 | 0.95021 | 0.98168 | 0.99326 | 0.99752 | 0.99909 | 0.99966 | 0.99988 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1
Chart: 充電電流
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 1 | 0.36788 | 0.13534 | 0.049787 | 0.018316 | 0.0067379 | 0.0024788 | 0.00091188 | 0.00033546 | 0.00012341 | 4.54e-05 | 1.6702e-05 | 6.1442e-06 | 2.2603e-06 | 8.3153e-07 | 3.059e-07 | 1.1254e-07 | 4.1399e-08 | 1.523e-08

## Slide 4: 実際の過渡現象について
最初はドバーっと流れるがそれがだんだん少なくなっていき
コンデンサの電圧が電源側と等しくなる（）
Chart: 過渡現象
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | 0 | 0.63212 | 0.86466 | 0.95021 | 0.98168 | 0.99326 | 0.99752 | 0.99909 | 0.99966 | 0.99988 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1
Chart: 充電電流
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 1 | 0.36788 | 0.13534 | 0.049787 | 0.018316 | 0.0067379 | 0.0024788 | 0.00091188 | 0.00033546 | 0.00012341 | 4.54e-05 | 1.6702e-05 | 6.1442e-06 | 2.2603e-06 | 8.3153e-07 | 3.059e-07 | 1.1254e-07 | 4.1399e-08 | 1.523e-08

## Slide 5: 実際の過渡現象について
微分して、
これをどう解けばよろしいか？
Chart: 過渡現象
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | 0 | 0.63212 | 0.86466 | 0.95021 | 0.98168 | 0.99326 | 0.99752 | 0.99909 | 0.99966 | 0.99988 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1
Chart: 充電電流
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 1 | 0.36788 | 0.13534 | 0.049787 | 0.018316 | 0.0067379 | 0.0024788 | 0.00091188 | 0.00033546 | 0.00012341 | 4.54e-05 | 1.6702e-05 | 6.1442e-06 | 2.2603e-06 | 8.3153e-07 | 3.059e-07 | 1.1254e-07 | 4.1399e-08 | 1.523e-08

## Slide 6: 微分方程式１
前提1

## Slide 7: 微分方程式の基礎
前提1 指数関数を微分すると、累乗倍になる

## Slide 8: 微分方程式の基礎
前提1 指数関数を微分すると、累乗倍になる
微分という計算が、掛け算、倍数計算になる！

## Slide 9: 微分方程式の簡易的な解き方
に、
ただの１次方程式

## Slide 10: 分かってない奴は？
Aだよね…どう求める？
分かっていること

## Slide 11: t=0のとき
Q=0(コンデンサに電荷はたまってない)ので、
と比較してであり、

## Slide 12: t=0のとき
Q=0(コンデンサに電荷はたまってない)ので、
と比較してであり、
Chart: 充電電流
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 1 | 0.36788 | 0.13534 | 0.049787 | 0.018316 | 0.0067379 | 0.0024788 | 0.00091188 | 0.00033546 | 0.00012341 | 4.54e-05 | 1.6702e-05 | 6.1442e-06 | 2.2603e-06 | 8.3153e-07 | 3.059e-07 | 1.1254e-07 | 4.1399e-08 | 1.523e-08

## Slide 13: 時定数の意味
Chart: 時定数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
時定数 小1 | 1 | 0.36788 | 0.13534 | 0.049787 | 0.018316 | 0.0067379 | 0.0024788 | 0.00091188 | 0.00033546 | 0.00012341 | 4.54e-05 | 1.6702e-05 | 6.1442e-06 | 2.2603e-06 | 8.3153e-07 | 3.059e-07 | 1.1254e-07 | 4.1399e-08 | 1.523e-08 | 5.6028e-09 | 2.0612e-09 | 7.5826e-10 | 2.7895e-10 | 1.0262e-10 | 3.7751e-11 | 1.3888e-11 | 5.1091e-12 | 1.8795e-12 | 6.9144e-13 | 2.5437e-13 | 9.3576e-14 | 3.4425e-14 | 1.2664e-14 | 4.6589e-15 | 1.7139e-15 | 6.3051e-16 | 2.3195e-16 | 8.533e-17 | 3.1391e-17 | 1.1548e-17
時定数 大2 | 1 | 0.13534 | 0.018316 | 0.0024788 | 0.00033546 | 4.54e-05 | 6.1442e-06 | 8.3153e-07 | 1.1254e-07 | 1.523e-08 | 2.0612e-09 | 2.7895e-10 | 3.7751e-11 | 5.1091e-12 | 6.9144e-13 | 9.3576e-14 | 1.2664e-14 | 1.7139e-15 | 2.3195e-16 | 3.1391e-17 | 4.2484e-18 | 5.7495e-19 | 7.7811e-20 | 1.0531e-20 | 1.4252e-21 | 1.9287e-22 | 2.6103e-23 | 3.5326e-24 | 4.7809e-25 | 6.4702e-26 | 8.7565e-27 | 1.1851e-27 | 1.6038e-28 | 2.1705e-29 | 2.9375e-30 | 3.9754e-31 | 5.3802e-32 | 7.2813e-33 | 9.8542e-34 | 1.3336e-34
時定数が大きい程変化しやすい

## Slide 14: コイルの場合どうなるか？
キルヒホッフ

## Slide 15: コイルの場合どうなるか？
キルヒホッフ
0解ける！

## Slide 16: とりあえず、
0を解いてみよう！

## Slide 17: ではでは
解の１つを見つけよう！
、

## Slide 18: なんで、求めたのか？

## Slide 19: t=0のときは
コイルは電流を流さないので、
Chart: コイルに流れる電流
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | 0 | 0.63212 | 0.86466 | 0.95021 | 0.98168 | 0.99326 | 0.99752 | 0.99909 | 0.99966 | 0.99988 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1
電流は、最初流れなかったが、時間がたつにつれて流れるようになる
結局は銅線

## Slide 20: では、さらにレベルアップして
キルヒホッフの電圧則より、
両辺を微分する。
２階級微分方程式という
どうとくか？

## Slide 21: では、さらにレベルアップして
キルヒホッフの電圧則より、
両辺を微分する。
２階級微分方程式という
どうとくか？
どう解くか？

## Slide 22: 微分方程式の基礎
前提1 指数関数を微分すると、累乗倍になる
微分という計算が、掛け算、倍数計算になる！

## Slide 23
に、を代入して、
これは、二次方程式である。

## Slide 24: 解は2つ生じる
の場合、解は、

## Slide 25: 答えとしては、、、
,
これは、足してもいい。
この後の細かい計算は省くが、この電流が振動する条件を求めてみよう。

## Slide 26: オイラーの公式
指数が実数の時→振動しない指数関数
指数が複素数の時→振動する三角関数

## Slide 27: 解は2つ生じる
の場合、解は、

## Slide 28: 解は2つ生じる
の場合、解は、
とき振動的になる→共鳴回路、発信回路の原理